# ZAŁĄCZNIK NR 2.4

| POZ. 1: APARAT DO LASEROTERAPII 1- KANAŁOWY |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat jednokanałowy do laseroterapii | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Sonda laserowa podczerwona punktowa o mocy 400 mW i długości fali 830nm oraz sonda prysznicowa o łącznej mocy 1000 Mw podczerwona i czerwona | TAK |  |
| 4 | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | TAK |  |
| 5 | częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 6 | autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 7 | współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | TAK |  |
| 8 | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | TAK |  |
| 9 | 2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych, podczerwonych oraz prysznicowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | TAK |  |
| 12 | Klasa lasera 3B | TAK |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 15 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
| 16 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 17 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 18 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 19 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 20 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 21 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 22 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 23 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 24 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 25 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
| 26 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 27 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 29 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 30 | Waga max 3 kg. | TAK |  |
| 31 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 32 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 33 | Oryginalny stolik producenta z wysięgnikiem pod aparat z pólkami na akcesoria | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 2: COMBI (WIELOFUNKCYJNY 4-KANAŁOWY APARAT DO ELEKTROTERAPII, TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ, LASEROTERAPII I MAGNETOTERAPII) |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat 4-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1x elektroterapia, 1x ultradźwięk, 1x laser, 1x magneto) | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| ELEKTROTERAPIA |
| 3 | Jeden kanał elektroterapii | TAK |  |
| 4 | rodzaje podstawowych prądów: | TAK |  |
| 5 | prąd galwaniczny | TAK |  |
| 6 | prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO | TAK |  |
| 7 | prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5 | TAK |  |
| 8 | prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące | TAK |  |
| 9 | prądy Faradaya i neofaradyczne | TAK |  |
| 10 | prądy Kotza (rosyjska stymulacja) | TAK |  |
| 11 | Impulsy stymulacyjne | TAK |  |
| 12 | Impulsy prostokątne | TAK |  |
| 13 | Impulsy trójkątne | TAK |  |
| 14 | Impulsy ekspencjonalne | TAK |  |
| 15 | Impulsy ze wzrostem ekspencjonalnym | TAK |  |
| 16 | Impulsy łączone | TAK |  |
| 17 | Izopolarne pole wektorowe | TAK |  |
| 18 | Wektor 2-biegunowy | TAK |  |
| 19 | Impulsy przerywane | TAK |  |
| 20 | Prąd Leduca | TAK |  |
| 21 | Fale H | TAK |  |
| 22 | Mikroprądy | TAK |  |
| 23 | Fale o średniej częstotliwości | TAK |  |
| 24 | Tonoliza wg Hufschmidta | TAK |  |
| 25 | dwupolowa interferencja | TAK |  |
| 26 | 4 – polowa interferencja | TAK |  |
| 27 | funkcje elektrodiagnostyki | TAK |  |
| 28 | bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy ) | TAK |  |
| 29 | możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 120) | TAK |  |
| 30 | możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów | TAK |  |
| 31 | możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk) | TAK |  |
| 32 | możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40) | TAK |  |
| 33 | pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej | TAK |  |
| 34 | kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 35 | możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 36 | tryby prądu stałego i stałego napięcia | TAK |  |
| 37 | autotest elektrod i kabli | TAK |  |
| 38 | możliwość zmiany polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 39 | obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA |
| 40 | głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 1cm2 | TAK |  |
| 41 | częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz | TAK |  |
| 42 | tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz | TAK |  |
| 43 | pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 44 | wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie | TAK |  |
| 45 | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 46 | regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2 | TAK |  |
| 47 | możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu | TAK |  |
| LASEROTERAPIA |
| 48 | sonda laserowa czerwona o długości fali 685 nm i mocy 50mW | TAK |  |
| 49 | Możliwość podłączenia sondy laserowej podczerwonej zbieżnej o długości fali 830 nm lub sondy prysznicowej | TAK |  |
| 50 | tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0-5000 Hz | TAK |  |
| 51 | częstotliwości Nogiera i EAV | TAK |  |
| 52 | autotest podłączonych sond laserowych | TAK |  |
| 53 | regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1% | TAK |  |
| 54 | Okulary ochronne 2 szt. Oryginalne producenta dostosowanie pod aparat | TAK |  |
| MAGNETOTERAPIA |
| 55 | 1 kanał magnetoterapii | TAK |  |
| 56 | Ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 57 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 58 | Bank gotowy programów terapeutycznych dla różnych specjalizacji lekarskich takich jak: rehabilitacja, neurologia, dermatologia, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, gastroenterologia, stomatologia, reumatologia, alergologia, immunologia, pulmonologia, laryngologia | TAK |  |
| 59 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 60 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 61 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów | TAK |  |
| 62 | Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne i ciągłe | TAK |  |
| 63 | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | TAK |  |
| 64 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych | TAK |  |
| 65 | Stół do magnetoterapii z przesuwanym solenoidem 70cm | TAK |  |
| 66 | Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat | TAK |  |
| 67 | Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora | TAK |  |
| 68 | Maksymalna indukcja impulsowa 25 mT ( 250 Gaussów) | TAK |  |
| 69 | Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT | TAK |  |
| 70 | Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz | TAK |  |
| 71 | Stolik pod aparat oryginalny producenta aparatu | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 3: APARAT DO MASAŻU UCISKOWEGO |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 12-kanałowy aparat do masażu uciskowego: | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy 5,7’’ | TAK |  |
| 3 | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi | TAK |  |
| 4 | Gotowe sekwencje programów zabiegowych ( 15 ) | TAK |  |
| 5 | Możliwość tworzenia i zapisywania do 100 własnych programów użytkownika | TAK |  |
| 6 | Zakres regulacji ciśnienia 20-160 mmHg z regulacją gradientu | TAK |  |
| 7 | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | TAK |  |
| 8 | Zaawansowane ustawienia parametrów indywidualnych terapii | TAK |  |
| 9 | Cicha i niezawodna praca kompresora | TAK |  |
| 10 | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | TAK |  |
| 11 | Szeroka gama aplikatorów z możliwością powiększenia obwodu | TAK |  |
| 12 | Delikatniejsze i jednorodne zabiegi zapewnione przez nakładające się na siebie komory aplikatora | TAK |  |
| 13 | Zamek błyskawiczny na całej długości aplikatora ułatwiający zakładanie | TAK |  |
| 14 | Automatyczna identyfikacja aplikatorów | TAK |  |
| 15 | Automatyczne opróżnianie aplikatora po zakończonym zabiegu | TAK |  |
| 16 | Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatora | TAK |  |
| 17 | Elektroniczny system kontroli ucisku | TAK |  |
| 18 | W zestawie zestaw mankietów na kończyny dolne oraz mankiet na kończyne górną | TAK |  |
| 19 | Oryginalny stolik producenta wyposażony w hamulce oraz szuflady na akcesoria | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 4: APARAT DO ELEKTROTERAPII – 2 KANAŁOWY |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
| 4 | Dostępne prądy: | TAK |  |
|  | Galwaniczny, | TAK |  |
|  | Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), | TAK |  |
|  | Träberta, | TAK |  |
|  | Faradaya, | TAK |  |
|  | NPHV | TAK |  |
|  | Sekwencje, | TAK |  |
|  | Neofaradyczny, | TAK |  |
|  | Rosyjska stymulacja - prąd Kotza | TAK |  |
|  | Impulsy trapezoidalne | TAK |  |
|  | Impulsy stymulujące | TAK |  |
|  | Impulsy prostokątne | TAK |  |
|  | Impulsy trójkątne | TAK |  |
|  | Impulsy eksponencjalne | TAK |  |
|  | Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym | TAK |  |
|  | Impulsy łączone | TAK |  |
|  | Impulsy Przerywane | TAK |  |
|  | TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), | TAK |  |
|  | 2-polowa interferencja | TAK |  |
|  | 4-polowa interferencja | TAK |  |
|  | Izoplanarne pole wektorowe | TAK |  |
|  | Fale o średniej częstotliwości | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha | TAK |  |
|  | HVT | TAK |  |
|  | Impulsy IG | TAK |  |
|  | Modulowany prąd impulsowy | TAK |  |
|  | Prąd VMS | TAK |  |
|  | Prąd Kotza | TAK |  |
|  | EPIR | TAK |  |
|  | Prąd Leduca | TAK |  |
|  | Fale H | TAK |  |
|  | Mikroprądy | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna wg Jantscha | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka | TAK |  |
| 5 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 6 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 7 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 8 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
| 9 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 10 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | TAK |  |
| 11 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 12 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 16 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 17 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | TAK |  |
| 18 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 19 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 20 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 21 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 22 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 24 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 25 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 26 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
| 27 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod 4 pary, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | TAK |  |
| 29 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 31 | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz | TAK |  |
| 32 | Waga max 3 kg. | TAK |  |
| 33 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 34 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 35 | W zestawie aparat podciśnieniowy VAC | TAK |  |
| 36 | Oryginalny stolik producenta do którego podłączymy aparat VAC II oraz aparat do elektroterapii | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 5: APARAT DO ULTRADŹWIĘKÓW 1- KANAŁOWY |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz) i wodoodporna głowica ultradźwiękowa 5cm2 | TAK |  |
| 4 | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | TAK |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic do aparatu | TAK |  |
| 6 | Wizualna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta | TAK |  |
| 7 | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | TAK |  |
| 8 | Możliwość ustawienia automatycznego przełączania częstotliwości przez aparat (1MHz i 3MHz) | TAK |  |
| 9 | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | TAK |  |
| 10 | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | TAK |  |
| 11 | Możliwość współpracy z głowicami ultradźwiękowymi montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia wieloczęstotliwościowej (1MHz i 3MHz) i wodoodpornej głowicy ultradźwiękowej 1cm2 | TAK |  |
| 13 | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | TAK |  |
| 14 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika minimum 150 | TAK |  |
| 15 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 16 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 17 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 18 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 19 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 20 | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów. | TAK |  |
| 21 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 23 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |
| 24 | Waga aparatu max 3 kg. | TAK |  |
| 25 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 26 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 27 | W zestawie głowica wodoodporna 5cm 1/3 MhZ oraz głowica bezobsługowa HFS 12 cm | TAK |  |
| 28 | Oryginalny stolik producenta przystosowany pod aparat wraz z szufladami na akcesoria | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 6: APARAT DO ELEKTROTERAPII – 2 KANAŁOWY ORAZ DO MAGNETOTERAPII 2 KANAŁOWY |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Aparat 2-kanałowy do elektroterapii oraz do magnetoterapii 2 kanałowy | TAK |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy 2 kanałów niezależnie na różnych parametrach prądów | TAK |  |
| 4 | Dostępne prądy: | TAK |  |
|  | Galwaniczny, | TAK |  |
|  | Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO), | TAK |  |
|  | Träberta, | TAK |  |
|  | Faradaya, | TAK |  |
|  | NPHV | TAK |  |
|  | Sekwencje, | TAK |  |
|  | Neofaradyczny, | TAK |  |
|  | Rosyjska stymulacja - prąd Kotza | TAK |  |
|  | Impulsy trapezoidalne | TAK |  |
|  | Impulsy stymulujące | TAK |  |
|  | Impulsy prostokątne | TAK |  |
|  | Impulsy trójkątne | TAK |  |
|  | Impulsy eksponencjalne | TAK |  |
|  | Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym | TAK |  |
|  | Impulsy łączone | TAK |  |
|  | Impulsy Przerywane | TAK |  |
|  | TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), | TAK |  |
|  | 2-polowa interferencja | TAK |  |
|  | 4-polowa interferencja | TAK |  |
|  | Izoplanarne pole wektorowe | TAK |  |
|  | Fale o średniej częstotliwości | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha | TAK |  |
|  | HVT | TAK |  |
|  | Impulsy IG | TAK |  |
|  | Modulowany prąd impulsowy | TAK |  |
|  | Prąd VMS | TAK |  |
|  | Prąd Kotza | TAK |  |
|  | EPIR | TAK |  |
|  | Prąd Leduca | TAK |  |
|  | Fale H | TAK |  |
|  | Mikroprądy | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna wg Hufschmidta | TAK |  |
|  | Stymulacja spastyczna wg Jantscha | TAK |  |
|  | Elektrodiagnostyka | TAK |  |
| 5 | Prosta zmiana polaryzacji elektrod | TAK |  |
| 6 | Tryb prądu stałego (cc) i stałego napięcia (cv) | TAK |  |
| 7 | Programowalne sekwencje (zestawy) prądów | TAK |  |
| 8 | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | TAK |  |
| 9 | Test jakości elektrod | TAK |  |
| 10 | Współpraca z aparatem podciśnieniowym VAC | TAK |  |
| 11 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 12 | Kontrola kontaktu elektrod ze skórą | TAK |  |
| 13 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany kolorów ekranu | TAK |  |
| 15 | Podgląd (interpretacja graficzna) płynącego prądu | TAK |  |
| 16 | Płynna modyfikacja parametrów prądów | TAK |  |
| 17 | Sekwencje zapisywane przez użytkownika (minimum 150) | TAK |  |
| 18 | Historia ostatnich 20 zabiegów | TAK |  |
| 19 | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | TAK |  |
| 20 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (minimum 500) | TAK |  |
| 21 | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | TAK |  |
| 22 | Klasyfikacja protokołów według efektów terapeutycznych | TAK |  |
| 23 | Możliwość definiowania własnego hasła bezpieczeństwa w aparacie | TAK |  |
| 24 | Wybór dźwięków, regulacja głośności, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 25 | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 26 | Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów elektroterapii | TAK |  |
| 27 | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie aparatu : 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | TAK |  |
| 29 | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | TAK |  |
| 30 | Zasilanie 100-240 v , 50-60 Hz | TAK |  |
| 31 | Waga max 3 kg. | TAK |  |
| 32 | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | TAK |  |
| 33 | Możliwość zasilania akumulatorowego (OPCJA) | TAK |  |
| 34 | MAGNETOTERAPIA | TAK |  |
| 35 | Aparat wyposażony w pole magnetyczne impulsowe: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne, ciągłe | TAK |  |
| 36 | Dwa niezależne kanały terapeutyczne | TAK |  |
| 37 | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji | TAK |  |
| 38 | Modulacja impulsów: wiązka (burst), fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fala symetryczna | TAK |  |
| 39 | Programowalne serie impulsów | TAK |  |
| 40 | Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego – pole magnetyczne z aplikatorów skierowane jest bezpośrednio w kierunku pacjenta | TAK |  |
| 41 | Gotowy bank jednostek chorobowych w aparacie | TAK |  |
| 42 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (min.120) | TAK |  |
| 43 | Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu | TAK |  |
| 44 | Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu | TAK |  |
| 45 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 46 | Hasło dostępu w aparacie | TAK |  |
| 47 | Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu | TAK |  |
| 48 | Regulacja kontrastu ekranu | TAK |  |
| 49 | Sygnały dźwiękowe | TAK |  |
| 50 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 51 | Aplikator Multidysk szt. 1 | TAK |  |
| 52 | Stolik orginalny producenta aparatu | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 7: APARAT DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Zasilanie 230V(+/-10%) 50Hz | TAK |  |
| 2 | Maksymalny pobór mocy 140VA | TAK |  |
| 3 | Bezpieczeństwo Klasa I | TAK |  |
| 4 | Bezpieczeństwo Stopień B | TAK |  |
| CZYNNIK ROBOCZY |
| 5 | Czynnik chłodniczy Ciekły azot (LN) | TAK |  |
| 6 | Ilość czynnika roboczego dla zbiornika TR35 33,6 litrów, 27,2 kg | TAK |  |
| TEMPERATURY |
| 7 | Temperatura azotu -196°C | TAK |  |
| 8 | Temperatura gazu wylotowego -150°C--100°C | TAK |  |
| 9 | ZUŻYCIE LN Szacowane przy pracy ciągłej aparatu | TAK |  |
| 10 | Dla poziomu nadmuchu MINIMUM ~ 0,032 kg / minutę | TAK |  |
| 11 | Dla poziomu nadmuchu MAKSIMUM ~ 0,13 kg / minutę | TAK |  |
| WYMIARY |
| 12 | Wymiary aparatu: 1090x513x765 mm wysokość x szerokość x głębokość | TAK |  |
| 13 | Ciężar (bez dewara i głowicy) 28 kg | TAK |  |
| INNE |
| 14 | Sterowanie za pomocą dotykowego panela: Przyciski na panelu umieszczone są po obu stronach wyświetlacza LCD | TAK |  |
| 15 | Wizualizacja parametrów zabiegowych (czas, temperatura) na wyświetlaczu LCD aparatu | TAK |  |
| 16 | Pomiar temperatury skóry pacjenta podczas zabiegu | TAK |  |
| 17 | Stały pomiar ciężaru zbiornika z azotem | TAK |  |
| 18 | Skokowa regulacja siły nadmuchu par azotu | TAK |  |
| 19 | Przystosowany do pracy z dewarem 35 -litrowym | TAK |  |
| 20 | Podstawa jezdna umożliwiająca przemieszczanie aparatu | TAK |  |
| 21 | Wersja pneumatyczna, zapewniająca duże oszczędności środka kriogenicznego | TAK |  |
| 22 | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 8: 5-CZĘŚCIOWY STÓŁ TERAPEUTYCZNY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI I CZĘŚCI ŚRODKOWEJ |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Cicha i płynna praca | TAK |  |
| 2 | 5-częściowy stół terapeutyczny | TAK |  |
| 3 | Elektryczna regulacja wysokości (42-95cm) | TAK |  |
| 4 | Elektryczna regulacja części środkowej | TAK |  |
| 5 | Pneumatyczna regulacja wezgłowia | TAK |  |
| 6 | 3-częściowy zagłówek z oparciem na ramiona | TAK |  |
| 7 | Standardowa szerokość: 70cm | TAK |  |
| 8 | Otwór na twarz | TAK |  |
| 9 | Sterownik ręczny | TAK |  |
| 10 | Funkcjonalne wzornictwo dostarczające wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu | TAK |  |
| 11 | Ciche i wydajne silniki | TAK |  |
| 12 | Niepalne, łatwe do czyszczenia obicia | TAK |  |
| 13 | Kolor obicia pomarańcz | TAK |  |
| 14 | Kolor obudowy: szary | TAK |  |
| 15 | Pilot reczny | TAK |  |
| 16 | Uchwyt na papier | TAK |  |
| 17 | możliwość dołączenia sterowania nożnego lub ramy sterującej | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 9: WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN GÓRNYCH |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 10 mikrodysz do hydromasażu | TAK |  |
| 2 | Regulacja intensywności hydromasażu | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz LED do ustawiania czasu terapii | TAK |  |
| 4 | Termometr cyfrowy | TAK |  |
| 5 | Automatyczne napełnianie wanny | TAK |  |
| 6 | Zewnetrzne podświetlanie LED | TAK |  |
| 7 | Tryb hydromasażu ciągły, impulsowy lub sinusoidalny | TAK |  |
| 8 | Możliwość dodania zewnętrznego podświetlenia LED | TAK |  |
| 9 | Wymiary: 695x950x935 mm | TAK |  |
| 10 | Pojemność użytkowa wanny: 25 l | TAK |  |
| 11 | Zasilanie: 230 V / 50Hz | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| POZ. 10: WANNA DO MASAŻU WIROWEGO KOŃCZYN, DOLNYCH Z SIEDZISKIEM |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi i menu aparatu w języku polskim: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 3 dni): |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowego/ych (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 12 mikrodysz do hydromasażu | TAK |  |
| 2 | 2 strefy hydromasażu, | TAK |  |
| 3 | wyświetlacz LED do ustawienia czasu terapii, | TAK |  |
| 4 | pojemność użytkowa 140l. | TAK |  |
| 5 | Regulacja intensywności hydromasażu | TAK |  |
| 6 | Termometr cyfrowy | TAK |  |
| 7 | Automatyczne napełnianie wanny - 2 poziomy wody | TAK |  |
| 8 | Tryb hydromasażu ciągły, impulsowy lub sinusoidalny | TAK |  |
| 9 | Masaż powietrzny (opcja) | TAK |  |
| 10 | Zewnetrzne podświetlanie LED | TAK |  |
| 11 | Dysza analna do terapii hemoroidów (opcja) | TAK |  |
| 12 | Możliwość dodania zewnętrznego podświetlenia LED | TAK |  |
| 13 | Wymiary: 1430x693x880 mm | TAK |  |
| 14 | Pojemność użytkowa wanny: 80/140 l | TAK |  |
| 15 | Zasilanie: 230 V / 50Hz | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |