| PAKIET 1, ZADANIE A: APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY – 1 SZT. |
| --- |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2016 fabrycznie nowy nie powystawowy): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Ogólne |
| 1 | Aparat RTG fabrycznie nowy (rok produkcji - 2016) | TAK |  |
| Generator |
| 2 | Typ generatora HF | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość generatora ≥ 100 kHz | TAK, podać |  |
| 4 | Zasilanie 1x230 V, 50 Hz z gniazda sieciowego ściennego 16 A | TAK |  |
| 5 | Moc generatora ≥ 32 kW | TAK, podać |  |
| 6 | Zakres napięcia: 40-125 kV | TAK, podać |  |
| 7 | Nastawa mAs w zakresie: min. 0,2-220 mAs | TAK, podać |  |
| 8 | Maksymalna nastawa min. 420 mA | TAK, podać |  |
| 9 | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms | TAK, podać |  |
| 10 | Pulpit generatora typu „ Touch screen” | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie aparatu w j. polskim | TAK |  |
| 12 | Wybór technik: 2 i 3 punktowa | TAK |  |
| 13 | Wyświetlanie informacji o błędach | TAK |  |
| 14 | Dwustopniowy włącznik ekspozycji | TAK |  |
| 15 | Ręczna nastawa parametrów ekspozycji | TAK |  |
| 16 | Programy anatomiczne programowalne w pamięci aparatu | TAK |  |
| Lampa rentgenowska |
| 17 | Wymiary ogniska: -małe ≤ 0,6 mm -duże ≤ 1,3 mm | TAK, podać |  |
| 18 | Szybkość wirowania anody ≥ 3000 obr./min | TAK, podać |  |
| 19 | Pojemność cieplna anody ≥ 110 kHU | TAK, podać |  |
| 20 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 24 kHU/min | TAK, podać |  |
| 21 | Kolimator obrotowy min. +/- 90° | TAK, podać |  |
| 22 | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem | TAK |  |
| Dodatkowe |
| 23 | Waga aparatu ≤ 180 kg | TAK |  |
| 24 | Szerokość aparatu: ≤ 630 mm | TAK |  |
| 25 | Wysokość transportowa aparatu ≤ 1500 mm | TAK |  |
| 26 | Wpis aparatu lub zgłoszenie do Rejestru Urządzeń medycznych | TAK |  |
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Autoryzacja producenta potwierdzająca, że Oferent ma możliwość sprzedaży, serwisowania oferowanego aparatu na terenie Polski | TAK, załączyć do oferty |  |
| Skaner płyt obrazowych |
| 29 | Skaner do płyt obrazowych . | Tak |  |
| 30 | Producent | Tak, podać |  |
| 31 | Model/typ | Tak, podać |  |
| 32 | Deklaracja zgodności | Tak, przy dostawie |  |
| 33 | Ilość kaset które można jednocześnie umieścić w systemie nie mniejsza 1 | Tak |  |
| 34 | Skanowanie płyt w formacie 35x43 [cm] z rozdzielczością nie mniejszą niż 12 [piksel/mm] | Tak |  |
| 35 | Obsługa kaset 18x24cm lub 20x25cm, 24x30cm lub 25x30cm, 35x35cm, 35x43cm | Tak |  |
| 36 | Maksymalny pobór mocy <250W | Tak |  |
| 37 | Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 16 [bit/piksel] | Tak |  |
| 38 | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 12 [bit/piksel] | Tak |  |
| 39 | Wydajność skanowania płyt o wymiarze 35x43 [cm] przy rozdzielczości min.11 [pikseli/mm] nie mniejsza niż 30 kaset/godz | Tak |  |
| 40 | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
| 41 | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu | Tak |  |
| 42 | Sygnalizacja wskazująca stan urządzenia | Tak |  |
| Kasety RTG z płytami obrazowymi |
| 43 | Kasety RTG w formacie: 35x43 [cm] – 2 szt. | Tak |  |
| 44 | Kasety RTG w formacie: 24x30 [cm] – 2 szt. | Tak |  |
| 45 | Kasety o gwarantowanej ilości cykli odczytu i kasowania nie mniejszej niż 10000 | Tak |  |
| 46 | Kaseta nie zintegrowana z ekranem (oddzielny element) | Tak |  |
| 47 | Kasety i ekrany zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |  |
| Stacja Akwizycyjna Technika |
| 48 | Stacja technika do akwizycji obrazów – 1 szt. | Tak |  |
| 49 | Komputer stacji technika o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy. - 3.0 GHz, - 8GB RAM, - 500 GB HDD - sieć 100/1000Mbit/s - system operacyjny 64 bitowy - mysz, klawiatura | Tak, podać |  |
| 50 | Stacja technika wyposażona w kolorowy monitor LCD, o przekątnej nie mniejszej niż 19”, jasności nie mniejszej niż 230 [cd/m2], kontraście nie mniejszym niż 500:1 | Tak, podać |  |
| 51 | Oprogramowanie stacji technika dedykowane do oferowanego skanera | Tak, podać nazwę |  |
| 52 | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role, min. administrator i technik | Tak |  |
| 53 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku technika lub pobieranie badań z systemu za pomocą usługi Dicom Worklist | Tak |  |
| 53 | Możliwość zmiany danych pacjenta po zeskanowaniu płyty | Tak |  |
| 54 | Wyszukiwanie badań pacjenta na podstawie kryteriów: - imię nazwisko - identyfikator pacjenta - data urodzenia - data badania - rodzaj badania | Tak |  |
| 55 | Zdefiniowane procedury w języku polskim z możliwością edycji i dodawania własnych | Tak |  |
| 56 | Zaawansowana wieloskalarna obróbka obrazowa | Tak, podać nazwę |  |
| 57 | Przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, drukarkę, serwer PACS Alteris | Tak |  |
| 58 | Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC | Tak |  |
| 59 | Możliwość przypisywania kasety do pacjenta za pomocą czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
| 60 | Dodawanie do obrazu skali centymetrowej | Tak |  |
| 61 | Kalibracja obrazu względem naświetlonego obiektu odniesienia (pomiary wielkości rzeczywistych) | Tak |  |
| 62 | Adnotacje tekstowe i graficzne | Tak |  |
| 63 | Kompozytor wydruków na drukarkach systemowych oraz zgodnych z Dicom 3.0 | Tak |  |
| 64 | Kolimacja obrazu wielokątna i owalna (maskowanie tła) | Tak |  |
| 65 | Obrót obrazu o dowolny kąt | Tak |  |
| 66 | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na: zmianę zaczernienia i kontrastu, powiększenie stopniowe oraz liniowe obracanie obrazu 90 stopni skokowo odbicia góra/dół, lewo/prawo negatyw obrazu | Tak |  |
| 67 | Wpisanie parametrów ekspozycji badania jak [kV], [mAs], dawka | Tak |  |
| 68 | Możliwość odrzucenia badania z możliwością podania przyczyny z zapisaniem w pliku | Tak |  |
| 69 | Nagrywanie płyt CD dla pacjenta wraz z przeglądarką zgodną z Dicom | Tak |  |
| 70 | Nanoszenia adnotacji tekstowych i graficznych, możliwość definiowania własnych tekstów | Tak |  |
| 71 | Pomiary odległości i kątów, w tym kątów Cobba | Tak |  |
| 72 | Interfejs oprogramowania stacji w całości w języku polskim oraz system pomocy w języku polskim | Tak |  |
| 73 | Oprogramowanie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny i posiadające dokument właściwy dla urządzenia / oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC w klasie IIa | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe )okres gwarancji / serwis / szkolenia) |
| 74 | Okres gwarancji - skaner płyt obrazowych (min. 12 m-cy) | Tak |  |
| 75 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia: - usunięcie awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); - w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni | Tak |  |
| 76 | Graniczny czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji: - Naprawa powyżej 3 dni roboczych przedłuża gwarancję o czas naprawy | Tak |  |
| 77 | Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony | Tak |  |
| 78 | Szkolenia z dostarczanego sprzętu i oprogramowania | Tak |  |
| 79 | Podłączenie oferowanych urządzeń do systemy RIS/PACS | Tak |  |
| 80 | Gwarancja realizowana przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski (załączyć autoryzację do oferty) | Tak |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |
| PAKIET 1, ZADANIE B: APARAT USG PRZYŁÓŻKOWY – 1 SZT. |
| Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Wartość ogółem netto (poz. 1 x 1 szt.) | VAT (%) | Kwota VAT (poz. 2 x poz. 3) | Wartość ogółem brutto (poz. 2 + poz. 4) | Ilość: 1 szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| WYMAGANE WARUNKI OGÓLNE | TAK / OPISAĆ * |
| Producent: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Model / Typ: |  |
| Rok produkcji (min 2015 fabrycznie nowy, dopuszczamy powystawowy – „demo”): |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE |  |
| Certyfikat, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (podać numer): |  |
| Karta eksploatacji sprzętu (Paszport techniczny) |  |
| Instrukcja obsługi, menu aparatu – komunikacja z użytkownikiem, oprogramowanie w języku polskim: |  |
| Montaż i przeszkolenie personelu wliczone w cenie aparatu: |  |
| Okres gwarancji (min 24 mc): |  |
| Termin realizacji zamówienia (wymagane do 21 dni) |  |
| Aparatura kompletna, tj. gotowa do eksploatacji (bez żadnych dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego). W cenie oferty wliczona instalacja, montaż oraz szkolenie personelu obsługującego |  |
| W okresie gwarancji Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi: |  |
| W trakcie okresu gwarancji przeglądy wliczone są w cenę oferty (łącznie z dojazdem i wszystkimi kosztami wraz z częściami zamiennymi): |  |
| Możliwość zgłaszania usterek 24 godz. na dobę: |  |
| Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (min. 12 miesięcy, podać w miesiącach lub latach): |  |
| Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki (max 48 godz. podać w godzinach) |  |
| Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach od daty zgłoszenia (podać maksymalnie w godzinach lub dniach): |  |
| Liczba napraw gwarancyjnych danego elementu lub podzespołu uprawniająca do wymiany go na nowy (podać maksymalnie ilość niezależnie od rodzaju naprawy): |  |
| Okres zagwarantowania dostępności serwisu, części zamiennych i oprogramowania od daty sprzedaży/zainstalowania w latach (min. 10 lat podać w latach): |  |
| Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski: |  |
| Lokalizacja punktu/ów serwisowych zapewniający serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z Rozdział 11 - ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. - Dz. U. z 2015 poz. 876; (wymienić): |
| Inne (warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego nie ujęte w wykazie powyżej): |
| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Konstrukcja |
| 1 | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2015 | TAK |  |
| 3 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bit |  |
| 4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 40 000 |  |
| 5 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |
| 6 | Dynamika systemu | Min.230 dB |  |
| 7 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu minimum 17” |  |
| 8 | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy USG | Min. 2 MHz do 20 MHz. |  |
| 10 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 3000 klatek. |  |
| 11 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 12 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 30 s |  |
| 13 | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 0,5 - 40 cm |  |
| 14 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 40 |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 15 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |
| 16 | FRAME RATE dla trybu B | Min. 700 obrazów/s |  |
| 17 | FRAME RATE dla trybu B + kolor | Min. 200 obrazów/s |  |
| 18 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |
| 19 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |
| 20 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |  |
| 21 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,5 do 30 kHz |  |
| 22 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |
| 23 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,5 m/s |  |
| 24 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min.1,5 do 40 kHz |  |
| 25 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 26 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |
| 27 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,1 do 18 kHz |  |
| 28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
| 29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 3 niezależne kursory |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
| 32 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |
| 35 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |
| 36 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
| 37 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 38 | Zakres bramki dopplerowskiej | Min. od 0,5 mm do 20 mm |  |
| 39 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 20 stopni |  |
| 40 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |
| 41 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 42 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| Archiwizacja obrazów |
| 43 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |
| 44 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |
| 45 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 46 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 47 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
| 48 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| 49 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
| 50 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
| 51 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x10 |  |
| 52 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |
| 53 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Min. 10 |  |
| 54 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |
| 55 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
| 56 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |
| 57 | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |
| 58 | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 59 | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 5,0 MHz. |  |
| 60 | Liczba elementów | Min. 64 |  |
| 61 | Kąt obrazowania | Min. 90 st. |  |
| 62 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
| 63 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 64 | Zakres częstotliwości pracy | Min 2,0 – 6,0 MHz. |  |
| 65 | Liczba elementów | Min. 190 |  |
| 66 | Kąt skanowania | Min. 60 st. |  |
| 67 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
| 68 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy z centralnym kanałem biopsyjnym Podać typ i producenta | TAK |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy | Min 2,0 – 6,0 MHz. |  |
| 70 | Liczba elementów | Min. 190 |  |
| 71 | Kąt skanowania | Min. 60 st. |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
| 73 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |
| 74 | Zakres częstotliwości pracy | Min 5,0 – 13,0 MHz |  |
| 75 | Liczba elementów | Min. 190 |  |
| 76 | Szerokość pola skanowania | Max. 50 mm |  |
| 77 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |
| 78 | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
| 79 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm., | TAK |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. | TAK |  |
| Inne |
| 83 | Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć) | TAK |  |
| 84 | Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
| 85 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |
| 86 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |
| Parametry określone jako „tak” i „podać/opis” oraz parametry liczbowe (> lub > lub < lub <) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru (niespełnienie warunku) w oferowanej konfiguracji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |